## Slide 1
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
(Hungarian Drought Index)
dr. Barta Károly1 – Fehérváry István2
1 SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged
2 Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szeged
(A HDI kidolgozását végző Aszály Munkacsoport további tagjai: Fiala Károly, dr. Benyhe Balázs, Lábdy Jenő)
Debrecen
2016. július 6.
Drought and Water Scarcity Management System – DWMS
Operatív Aszály- és Vízhiány Kezelő Rendszer

## Slide 2
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
Hungarian Drought Index, HDI
2015 folyamán kidolgozott új hazai aszályindex
napi gyakorisággal számítható
alkalmas a napi vízhiány/aszály jellemzésére
minimalizált bemeneti paraméterigénye van
meteorológia paraméterek közül csak napi csapadékmennyiség és napi középhőmérséklet
legfontosabb újdonsága: aktuális, talajtípusonként differenciált talajnedvesség beépítése
moduláris
kiszámítása algoritmizálható, szubjektív emberi döntésektől mentes

## Slide 3
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
A HDI alapkoncepciója
Alapja
meteorológiai aszály tényezője (HDI0)
Szorzótényezők
a szántóföldi növénykultúrák számára fontos feltalaj (0-35 cm) nedvességi állapotának szorzótényezője (k35)
mélyebb talajrétegek (35-80 cm) nedvesség-tartalékának szorzótényezője (k80)
szélsőségesen száraz és/vagy szélsőségesen meleg időszakok szorzótényezője (stressztényező, S)
HDI = HDI0*k35*k80*S

## Slide 4
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
Aszályindex és szorzótényezői
sokéves átlagos napi csapadék
sokéves átlagos napi középhőm.
aktuális napi csapadék
aktuális napi középhőm.
HDI0
talajnedvesség a felső 35 cm-ben
k35
talajnedvesség a 35-80 cm-es rétegben
k80
száraz időszakok hossza
hőségnapok száma
S
HDI

## Slide 5
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
A HDI egyes szorzótényezőinek adatigénye
Tényező | Sokéves napi csap. | Sokéves napi khm. | Aktuális napi csap. | Aktuális napi khm. | Feltalaj nedvességtartalma | Altalaj nedvesség tartalma | Talajok hidrofiz. tul.
HDI0 |  |  |  |  |  |  | 
k35 |  |  |  |  |  |  | 
k80 |  |  |  |  |  |  | 
S |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
HDI0 (meteorológiai aszályindex)
kizárólag a napi csapadékmennyiségeket és a napi középhőmérsékleteket használja fel
több verzió került kidolgozásra
sokéves átlaghoz viszonyít
átlagos időszakban 1 körül van az értéke, csapadékos időszakban ez alatt, aszály idején pedig felette
a másik 3 tényező szorzótényezőként tompítja vagy fokozza az aszály mértékét

## Slide 7
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
Elvi alapja: a kumulált napi csapadékmennyiségek és a napi párolgásértékek összegének különbségéből adódó, feltalajban tározódó „víztartalék” (WS) meghatározása
WS = WS-1+P-m*PET(T), ahol
WS-1 az előző napi víztartalék mm-ben,
P az adott napi csapadék mm-ben,
PET(T) a napi khm-től függő potenciális evapotranszspiráció mm-ben
m 0 és 1 közötti szorzótényező az előző napi víztartalék függvényében
induktív jellege miatt az időszak elejére WS-et definiálni kell
ugyanez sokévi átlagra is, HDI0 a kettő hányadosa lesz
átlagos évben 1 körül van az értéke
HDI0 javasolt számítási módja

## Slide 8
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
a PET számítási alapja a FAO által javasolt, szubhumid klímára jellemző párolgásértékekre illesztett függvény:
Megjegyzések HDI0-hoz I.
‚m’ szorzótényező logikája: minél kevesebb a víztartalék, annál kisebb hányada realizálódik a PET-nek
Chart: PET - napi T összefüggés
| -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
PET -napi T összefüggés | 0.5569 | 0.59433 | 0.63427 | 0.67689 | 0.72238 | 0.77092 | 0.82273 | 0.87802 | 0.93703 | 1 | 1.0672 | 1.1389 | 1.2155 | 1.2971 | 1.3843 | 1.4773 | 1.5766 | 1.6826 | 1.7957 | 1.9163 | 2.0451 | 2.1825 | 2.3292 | 2.4858 | 2.6528 | 2.8311 | 3.0213 | 3.2244 | 3.4411 | 3.6723 | 3.9191 | 4.1825 | 4.4636 | 4.7635 | 5.0836 | 5.4253 | 5.7899 | 6.179 | 6.5942 | 7.0374 | 7.5103 | 8.015 | 8.5536 | 9.1285 | 9.7419 | 10.3966 | 11.0953 | 11.8409 | 12.6367 | 13.4859
Chart: 

## Slide 9
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
Napi víztartalék (WS) alakulása
2014
2015
2016

## Slide 10
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
FONTOS!
NEM fizikai alapokon nyugvó párolgásmodell létrehozása a cél!!!
értéke összefüggésben van a talaj nedvesség-tartalékaival, de nem talajspecifikus (ld. később k35)
Legfontosabb előnyei:
megelőző időszak csapadékhiánya vagy –többlete beépül
várható értéke nem évszakfüggő
Megjegyzések HDI0-hoz II.

## Slide 11
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
k35 (0-35 cm)
Alapkoncepciója: a szántóföldi vízkapacitástól a holtvíztartalom felé haladva egyre magasabb a szorzótényező értéke
maximális értéke 1,4; minimális értéke 0,5-0,6
átlagnál nedvesebb talaj esetén csökkenti az aszályindexet
Chart: 
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30
k35 | 1.4 | 1.1 | 0.85 | 0.7 | 0.6

## Slide 12
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
Ugyanaz az alapkoncepció, de:
itt a maximális érték csak 1,2;
telített talajnál sem megy 0,7-0,8 alá (de 1 alatt van!)
1-es értéket a szántóföldi vízkapacitás körül vesz fel
Szerepe a száraz telek utáni tavaszi előrejelzésben van, ilyenkor megemeli HDI értékét, illetve száraz nyarakon a magas talajvízállású területeken, ahol csökkenti az aszályindexet
k80 (35-80 cm)

## Slide 13
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
Talajtényezők legfontosabb szerepe:
a talajjellemzők és talajállapot (fizikai féleség, vízhatás, tömörödöttség) függvényében térbeli differenciálásra alkalmasak (AGROPOPO és TAKI adatbázisok alapján)
ugyanolyan mértékű légköri aszály esetén a talajnedvesség függvényében növelik vagy csökkentik az aszályindex értékét
számos bemeneti paramétert kiváltanak
- talajvízszint mérése kiváltható
- párolgásszimuláció kiváltható

## Slide 14
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
Stressztényező (S)
Két extremitás van beleépítve:
a) megelőző száraz időszak hossza (beleértve az adott napi PET-nél kisebb csapadékú napokat is)
b) megelőző 10 nap hőségnapjainak száma
mindkét szempont alapján csak egy adott gyakoriságnál (25, ill. 15%) kisebb gyakoriságú eseményeknél lép be az S
10 napnál hosszabb száraz időszak
min. 6 hőségnap az elmúlt 10 napban
1 fölé emelkedő szorzótényező (max. 1,24)
1 fölé emelkedő szorzótényező (max. 1,24)
S aktivizálódik
1<S<1,5

## Slide 15
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
2015-ös év HDI0*S és HDI0 /teszt eredmények/

## Slide 16
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
2014-es év HDI0*S és HDI0

## Slide 17
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
2000-es év HDI0*S és HDI0

## Slide 18
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
2015-ös év HDI és tényezői

## Slide 19
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
2016. első félévi HDI és HDI0

## Slide 20
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
Az elmúlt időszak jellemzése különböző aszályindexekkel
(Dél-Alföld)
Index | Utolsó értékelhető adat időpontja | Index értéke | Index minősítése
SPI | 2016. június | -1 és 1 között | normál
SM (pF) | 2016. júl. 1. | 2-3 | nedves
PAI | 2015-ös év | 10 | súlyos aszály
SMA | 2016. jún. 27. | -1 és 1 között | normál és nedves között
HDI | TEGNAP | 1,61 | normál és száraz között
Forrás: http://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1111

## Slide 21
Barta K. – Fehérváry I.
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
Debrecen, 2016. július 6.
Közeljövő feladatai
Az alapadatbázis megteremtéséhez szükséges DWMS megvalósítása (adatbázis, monitoring rendszer, feldolgozás, értékelés, döntéshozás)
Megfelelő infrastrukturális háttér kiépítése (intézmény, humán erőforrás)
A riasztási, beavatkozási szintek jogszabályba való integrálása.

## Slide 22
Köszönöm a figyelmet!