## Slide 1
Fiala Károly
Fehérváry István
Magyar Hidrológia Társaság
XXXIV. Országos Vándorgyűlés
Debrecen
2016.07.06.
A talajnedvesség mérés módszerei és a mérési
eredmények hasznosíthatósága

## Slide 2
Az időjárás közvetlen hatása elsődlegesen a talaj felszínét éri
Besugárzás
Csapadék
Mélység - Térbeliség
Beszivárgás
Elvezetett hő
Növényi szívóerő
TALAJNEDVESSÉG
A talajnedvesség mérésére, meghatározására számos eljárást dolgoztak ki az elmúlt évtizedekben.
Munkaigényességük és a nyert adatok megbízhatósága jelentős szórást mutat.
A talajnedvesség mérés fontossága
Chart: mélység [cm]
| 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75
 | 12.9445 | 11.5385 | 8.5705 | 9.4444 | 8.9301 | 9.0422

## Slide 3
A talajnedvesség meghatározásának módszerei
Volumetrikus
Gravimetrikus
 =
 - talajnedvesség térfogatszázalékban
Vv - víz térfogata
Vt – teljes minta térfogata
w =
w - talajnedvesség tömegszázalékban
mv - víz tömege
mt – száraz talaj tömege
A talaj víztartalma térfogatban kifejezve
A talaj víztartalma tömegben kifejezve
EREDMÉNY

## Slide 4
γ-sugárzás gyengítésének elvén alapuló mérési módszer
Neutronszóródás vizsgálata
Mágneses rezonancia vizsgálatok
Elektromos ellenállás mérése
Tenziométeres talajnedvesség mérés
Koncentráció-méréses eljárás
Reakciós hőfok mérése
Karbidos eljárás
Kolorimetrikus eljárás
A talaj hővezető képességének mérésén alapuló módszerek
Nedvszívó anyagok felhasználásával történő mérés
Talajnedvesség meghatározása penetrométerrel
A talajnedvesség mérési módszerei
Gravimetrikus módszer
Dielektromos állandó mérésén alapuló módszer
  TDR
  FDR

## Slide 5
Talajnedvesség mérési módszerei
Gravimetrikus módszer
Mintavétel
Minta megmérése
Minta szárítása
Minta ismételt megmérése
Előnyök:
Egyszerű
Direkt mérési módszer
Pontos, más mérési módszerek kalibrálásra használható
Hátrányok:
Időigényes
Roncsolásos mérési módszer

## Slide 6
A talajnedvesség mérési módszerei
Dielektromos állandó mérésén alapuló módszer
Egységnyi feszültség hatására megjelenő villamos töltés tárolási mennyiségét adja meg
1
5
20
40
80
Ideális esetben a talajban csak a levegő és a víztartalom változik
Talajok dielelektromos állandója

## Slide 7
A talajnedvesség mérési módszerei
Time Domain Reflectometry
    A nagyfrekvenciás jelnek az elektródákba lépése és az elektróda végéről történő visszaverődése között eltelt időből meghatározható a talaj látszólagos dielektromos állandója .
    FDR (Frequency Domian Reflectometry)
    A talajnedvesség kifejezhető a szenzorban végbemenő frekvenciaváltozásokkal összefüggésben

## Slide 8
Az alkalmas módszerek összehasonlítása
    Hátrányok
    Drága
    Nehéz telepítés és karbantartás
    Magas energiafogyasztás
    Érzékeny a talajban lévő „légbuborékokrat
    Előnyök:
    Pontos mérési technika
    Nagyságrenddel olcsóbb
    Egyszerű telepítés és fenntartás
    Alacsonyabb fogyasztás
    Legkisebb nedvességváltozások kimutatása
    TDR
    FDR
    Hátrányok:
    Érzékenyebb a sóra, ásványi összetételre és hőmérsékletre
    Érzékeny a talajban lévő „légbuborékokra”
    Előnyök
    Pontos mérési technika
    Magas frekvencia miatt ( akár 1 Ghz) érzéketlenebb a só és hőmérséklet változásokra
    KALIBRÁCIÓ

## Slide 9
CÉLKITŰZÉSEK
Cél:
Az állami segítségnyújtás lehetőségének megteremtése, a nagyobb károk megelőzése érdekében
Eszköz:
Vízkárelhárítás keretében megelőző beavatkozások végrehajtása állami segítséggel.
Kárelhárítási fokozatok elrendelése:
Például:
I.fok – A csatornák és az érintett zsilipek jó karba helyezése
II.fok – Rendkívüli vízkormányozások lehetősége
III. fok – Rendkívüli szivattyúkapacitás bevetése
A feladat illesztése a védelmi szervezetbe
Békeidő: az aszályindex folyamatos számítása.
Védekezés: a meglévő védelmi szervezet bevetése
Észlelés
Értékelés
Prevenció

## Slide 10
A kockázatkezelés módszerei
KOCKÁZATKEZELÉS
VÁLSÁGKEZELÉS
Enyhítés
Mérés
Készültség
Előrejelzés, megelőzés
Hatásvizsgálat
Riasztás
Válasz
Kárrendezés
Információ, kommunikáció, oktatás
„Az elsivatagosodás és az aszály elleni küzdelemről szóló ENSZ-egyezmény, az UNCCD meghatározása szerint Magyarország egész területe aszállyal sújtott térségnek tekintendő” (2003)

## Slide 11
Holtvíztartalom (pF 4,2)
HIÁNY
Szántóföldi vízkapacitás (pF 2,5)
TÖBBLET
ÖNTÖZÉS
Diszponibilis vízkészlet (DV=pF 2,5 – pF 4,2)
I. Aszályfokozat , vagy riasztás
0,1*Σ(h*(vksz-5-Θ) > 50 mm* (a felső 1 m, vagy 50 cm vízhiánya!)
II. Aszályfokozat
Θ < 0,3*(vksz-HV)+HV a felső két szenzor bármelyikénél**
III. Aszályfokozat
Θ < 0,2*(vksz-HV)+HV a felső két szenzor bármelyikénél***
Rendkívüli Aszályfokozat
Θ < 0,2*(vksz-HV)+HV a felső három szenzor mindegyikénél****
*ahol Θ: aktuális talajnedvesség az adott szintben (v/v%)
vksz: adott szintre vonatkozó szántóföldi vízkapacitás (v/v%)
h: adott szint vastagsága cm-ben
a felső 1 m vízhiánya nagyobb 50 mm-nél
**ahol HV: holvíztartalom (v/v%)
a hasznosítható vízkészlet a maximális értékének a 30%-ára csökken a felső 25 cm-ben
*** a hasznosítható vízkészlet a maximális értékének a 20%-ára csökken a felső 25 cm-ben
****a hasznosítható vízkészlet a maximális értékének a 20%-ára csökken a felső 35 cm-ben
A vízkárelhárítás támogatása – Early Warning System

## Slide 12
Eredmények
2015 – 2016 közötti értékek
Gencsháti monitoring állomás – agyag talaj

## Slide 13
Kiskundorozsma monitoring állomás – homokos vályog
Eredmények
2015 – 2016 közötti értékek

## Slide 14
Kelebia monitoring állomás – homok talaj
Eredmények
2015 – 2016 közötti értékek

## Slide 15
Fokozat | Talajnedvesség | Vízhiány mm-ben | Tvsz. | Megj.
I. | 0,1*Σ(h*(vksz-5-Θ) > 50 mm* | 0,1*Σ(h*(vksz-5-Θ) (minimum 50 mm) | átlag alatt 1 m-rel | Tv. szint nem meghatározó
II. | Θ < 0,3*(vksz-HV)+HV a felső két szenzor bármelyikénél** | 0,1*Σ(h*(vksz-5-Θ) a felső két szintre1 | átlag alatt 1,5 m-rel | 
III. | Θ < 0,2*(vksz-HV)+HV a felső két szenzor bármelyikénél*** | 0,1*Σ(h*(vksz-5-Θ) a felső két szintre1 | Átlag alatt 2 m-rel | 
Rendkívüli | Θ < 0,2*(vksz-HV)+HV a felső három szenzor mindegyikénél**** | 0,1*Σ(h*(vksz-5-Θ) a felső három szintre2 | Átlag alatt 3 m-rel | 
Fokozatok meghatározása
Dátum | Csapadék [mm] | HDI0 | HDI0*S | K (k35*k80) | HDI
2016.06.29 | 0 | 1.00 | 1.16 | 1.00 | 1.16
2016.06.30 | 0 | 1.06 | 1.26 | 1.02 | 1.29
2016.07.01 | 0 | 1.11 | 1.32 | 1.04 | 1.38
2016.07.02 | 0 | 1.16 | 1.39 | 1.06 | 1.48
2016.07.03 | 0 | 1.22 | 1.46 | 1.09 | 1.59
2016.07.04 | 0 | 1.28 | 1.53 | 1.13 | 1.73
2016.07.05 | 0 | 1.32 | 1.52 | 1.15 | 1.76

## Slide 16: Az operatív talajnedvesség mérő rendszer
J O G H A R M O N I Z Á C I Ó
Észlelés
Értékelés
Prevenció
Talajnedvesség mérés V/V %
Meteorológiai elemek
Agrometeorológiai paraméterek
Fenológiai ismeretek
Dinamikus információk
Talajtani ismeretek
Területhasználat
Agrotechnika
Statikus elemek
Infrastruktúra
HDI
Döntéstámogató rendszer
(modellek)
Öntözés
Növényvédelem
Tápanyag-gazdálkodás
Fejlesztési tervek
Aszálykár megelőzés
Riasztási rendszer kifejlesztése, a meglévő vízvédelmi rendszerbe integrálva
(megelőzés - öntözés)
Folyamatos vízgazdálkodási és mg-i támogatás
(web, mobil app. stb. ) STATISZTIKA
Új eredmények az aszálykutatásban és a mezőgazdaságban (Visszacsatolás a mg. felől)
(+Belvíz)
Új ismeretek
Vízgazdálkodási információk

## Slide 17: Az EREDMÉNYEK hasznosulása
Vízgazdálkodás
Öntözéstámogatás
Vízhiány kifejezése mm-ben
Új eredmények a csapadék beszivárgás eddigi ismereteiben
Belvizek kialakulásának pontosabb megismerése
Mezőgazdaság
Öntözés optimális idejének meghatározása
Az öntözővíz mennyiségének pontosabb kifejezése
Az agrotechnikai beavatkozások optimális idejének
    meghatározása
    Növénymodellek alkalmazása
    Precíziós mezőgazdaság alapjai
Kutatási témák
Talajtani, növénybiológiai, növénynemesítési

## Slide 18
Köszönjük a figyelmet!